Einstiegsschacht nach DIN EN 1917 – 4034 I - Typ 2  aus Beton, C 40/50, in der Schalung erhärtet, Wandstärke 150-300 mm mit Schachtboden ( Gerinne+Berme ) aus PP/GFK mit

angeformten Muffen inkl. Dichtringen für den gelenkigen Anschluss von Rohrsystemen.

Bauteilverbindung gem. TOBNORM, mit in der Muffe lagegenau einbetonierter Elastomer-

dichtung nach DIN 4060, mit in der Muffe lagegenau einbetoniertem Lastübertragungselement mit Sandfüllung, nicht federnd, ausgelegt für SLW 60

Schachtunterteil variabel in der Nutzhöhe bis max. 1800-2000 mm je nach Anschlussnennweite

System Hybriton®-Vario Fa. Wilhelm Siemsen oder gleichwertig

Rohrdurchmesser:	        DN 150 - 600

Schachtdurchmesser:	DN 1000

Steighilfe:	________________

Steigmaß:	250 mm

Betonic®-Schachtringe/Schachtrohre nach DIN EN 1917 – 4034 I – Typ 2 aus Beton C 40/50,

in der Schalung erhärtet, Wandstärke 150 mm, Bauteilverbindung gem. TOBNORM, mit in der Muffe lagegenau einbetonierter Elastomerdichtung nach DIN 4060, mit in der Muffe lagegenau einbetoniertem Lastübertragungselement mit Sandfüllung, nicht federnd, ausgelegt für SLW 60

DN 1000/500

DN 1000/750

DN 1000/1000

DN 1000/1250

DN 1000/1500

DN 1000/1750

DN 1000/2000

Betonic®-Schachtkonen nach DIN EN 1917 – 4034 I – Typ 2 aus Beton C 40/50, in der Schalung erhärtet, Wandstärke 150 mm, Bauteilverbindung gem. TOBNORM, mit in der Muffe lagegenau einbetonierter Elastomerdichtung nach DIN 4060, mit in der Muffe lagegenau einbetoniertem Lastübertragungselement mit Sandfüllung, nicht federnd, ausgelegt für SLW 60

DN 1000/625/600

DN 1000/625/850

DN 1000/625/1100

DN 1000/625/1350

DN 1000/625/1850

DN 1000/800/600

DN 1000/800/850

DN 1000/800/1100

DN 1000/800/1350